## Slide 1: TP4: Additionneur parallèle intégré
Explications théoriques
  Afficheurs 7 segments
  Décodeur DCB- 7 segments
  Circuit 74LS283:
    Additionner 2 quartets
    Additionner 2 octets
    Soustraire 2 quartets
Tinkercad - Multisim:
  Brochage
  Additionner 2 quartets
  Soustraire 2 quartets
    Par la méthode du complément à 1 et addition
    Par le méthode du complément à 2 et addition

## Slide 2: 1. Explications théoriques - A) Afficheur 7 segments: 1 segment est une diode led Rappel: Cathode, cote plat et patte la moins longue!, coté – Anode, patte la plus longue, coté + Numérotation des segments: a, b, c, d, e, f, g

## Slide 3: - Afficheur 7 segments: 2 types d’afficheurs: anodes communes cathodes communes toutes les anodes sont raccordées ensemble et au + Vcc Toutes les cathodes sont raccordées ensemble à la masse

## Slide 4: - Afficheur 7 segments: 2 types d’afficheurs: anodes communes cathodes communes toutes les anodes sont raccordées ensemble et au + Vcc Toutes les cathodes sont raccordées ensemble à la masse

## Slide 5: Anodes communes toutes les anodes sont raccordées ensemble et au + Vcc
Sur Multisim

## Slide 6: Anodes communes toutes les anodes sont raccordées ensemble et au + Vcc
Sur tinkercad

## Slide 7: Cathodes communes Toutes les cathodes sont raccordées ensemble à la masse
Sur Multisim

## Slide 8: Cathodes communes Toutes les cathodes sont raccordées ensemble à la masse
Sur Tinkercad?

## Slide 9: B) DECODEUR DCB  7 SEGMENTS: 4511 C’est un circuit qui va permettre de convertir une entrée DCB en une sorties 7 segments:
D3 D2 D1 D0
Ce circuit comprend 16 pins:
2  Alimentation
4 entrées: D3 D2 D1 D0: nombre DCB (09)
3 Lamp Test (si à 0, toutes les diodes sont allumées)
Blanking (si à 0, éteint)
Latch enable (doit être à 0 pour fonctionner)
7 sorties , segments a,b,c,d,e,f,g et

## Slide 10: ET sur Multisim?

## Slide 11: ET sur Tinkercad?

## Slide 12: Remarque pour nos simulations sur multisim, il existe un afficheur dans lequel est incorporé un décodeur hexadécimal 7 segments

## Slide 13: ATTENTION 1- les entrées sont du binaire sur 4 bits et l’affichage est hexadécimal, donc nous aurons également les valeurs A,B,C,D,E,F

## Slide 14: ATTENTION 2 – Donc , pour les valeurs supérieures à 1001 (9) en binaire , par exemple 1111 la simulation donnera: et sur Tinkercad, rien ne sera affiché

## Slide 15
Explications théoriques - Circuit 74283:
C’est un additionneur parallèle de 4 bits comprenant 4
additionneurs complets (AC) avec report
exemple:

## Slide 16
Additionner 2 quartets:
Pas de panique, les explications suivent…..

## Slide 17
Additionner 2 quartets

## Slide 18: On constate: - le quartet A est composé de A4 A3 A2 A1(poids faible), idem pour B et S=Ʃ - les entrées sont: le quartet A , le quartet B et le Co=Cin - les sorties sont: le quartet S ou Ʃ - on alimente en 8  masse et 16  + Vcc (c’est d’office réalisé sur les simulations) - les chiffres en bleu à l’extérieur du CI correspondent au numéro des pins exemples: A4 12 , A314, C0 7 …

## Slide 19
Quels vont être les raccords?
Voici ce qui vous est demandé dans le protocole
1- Pour la simulation sur multisim, l’alimentation du CI, c’est déjà prévue
2- le quartet A va être raccordé à 4 switches
3- le quartet B va être raccordé à 4 autres switches
4- le quartet S ou Ʃ sera raccordé à un afficheur 7 segments (! Respecter la pondération!)
5- Co =Cin est raccordé à un interrupteur représenté par la touche A du clavier, pour le
câblage sera un câble raccordé soit à la masse, soit en l’air. 6 - les sorties S ou Ʃ à un afficheur 7 segments (cf ci-avant) et à 4 diodes leds en //
cela permettra de voir sur tinkercad que si on obtient un nombre supérieur à 1001, rien ne s’allume
7- le Cout= C4 à une diode led

## Slide 20
Compléter le tableau suivant
Premier exemple:
1010+1010=10100 soit la led du C4 sera à 1 et le chiffre sera 4 ou les leds 0100
En effet , en base 10 , 10 +10 =20 (10100) 1 0 1 0 0
C4 S4 S3 S2 S1

## Slide 22
Remarque: On pourrait additionner 2 octets
Dans ce cas on utilisera 2 CI un pf ( poids faible) et un PF (Poids Fort)
Et le C4 du pf sera raccordé au Co du PF
pf
PF

## Slide 23
Soustraire 2 quartets: ?
nous ne savons pas soustraire nous ne pouvons qu’additionner . Quid?
Prenons l’exemple de 13-6 = 7
nous avons 2 méthodes qui s’offrent à nous:
- méthode du complément à 1 et addition
- méthode du complément à 2 et addition

## Slide 24
Comment mettre ces 2 méthodes en pratique?
1- méthode du complément à 1 et addition.
on va donc prendre un circuit d’addition 74283
L’entrée quartet A ne sera pas modifié, donc directement raccordé au dipswitch
Qu’en est il de l’entrée quartet B?
on va le compléter à 1. Comment? On insérera des inverseurs à chaque bit.
Comment prendre le 1 le plus significatif (en jaune à la dia précédente) et le mettre en rang 0? Il suffira de positionner le Cin= C0 au + VCC
Et voilà, le tour est joué! Facile non?

## Slide 26
Quartet A
1101
Quartet B
0110
Quartet B complémenté
1001
Co au + Vcc (le 1 le + significatif ramené en rang 0

## Slide 27
2- méthode du complément à 2 et addition.
Complément à 2
On va donc complémenter B par 4 inverseurs
Additionner 1 à l’aide d’un 74283
pour ce 74283:
- le quartet A sera le compl de B
- le quartet B sera 0001 ( +1)
- le C0 sera à la masse
On utilise un deuxième 74283:
- le quartet A sera le quartet A du départ
- le quartet B est en fait le complément à 2
du quartet B de départ
- le C0 sera à la masse

## Slide 29
Complément à 2
On va donc complémenter B par 4 inverseurs
Additionner 1 à l’aide d’un 74283
pour ce 74283:
- le quartet A sera le compl de B
- le quartet B sera 0001 ( +1)
- le C0 sera à la masse

## Slide 30
Complément à 2
On va donc complémenter B par 4 inverseurs
Additionner 1 à l’aide d’un 74283
pour ce 74283:
- le quartet A sera le compl de B
- le quartet B sera 0001 ( +1)
- le C0 sera à la masse

## Slide 31
On utilise un deuxième 74283:
- le quartet A sera le quartet A du
départ
- le quartet B est en fait le
complément à 2
du quartet B de départ
- le C0 sera à la masse